NOÇÕES DE BIOSSEGURANÇA

1. INTRODUÇÃO

Laboratório - manuseio de agentes biológicos, químicos e físicos – exposição a riscos de contaminação. Patogênicos. Ogm

Pacientes e amostras clínicas – Doenças infecciosas

As atividades de aulas práticas efetuadas no Laboratório de Microbiologia incluem a execução de preparações e observações microscópicas, preparo e montagem de materiais e instrumentais, preparo de meios de cultura, reagentes, seguido da esterilização dos mesmos, manipulação de amostras biológicas e do ambiente, culturas de microrganismos, execução de técnicas de cultivo, isolamento, quantificação, caracterização e identificação de microrganismos. Desta forma, todo pessoal envolvido em sala de aula, inclusive os professores e laboratoristas, devem adotar os procedimentos de boas práticas laboratoriais, inclusive rigorosa assepsia, para evitar riscos de contaminação e acidentes.

Por outro lado, há também a preocupação de evitar que os experimentos efetuados sejam contaminados ou que o descarte dos materiais contaminados possa vir a contaminar o ambiente e a comunidade envolvida. Muito embora na maioria dos experimentos efetuados emprega-se microrganismos não patogênicos ou microrganismos cuja exposição laboratorial raramente produz doença, é bom lembrar que um microrganismo pode até ser considerado incapaz de causar doença em indivíduos sadios, mas poderá causar doença em indivíduos com a saúde debilitada.

Conceito: biossegurança é um conjunto de medidas necessárias para a manipulação adequada de agentes biológicos, químicos, genéticos, físicos (elementos radioativos, eletricidade, equipamentos quentes ou de pressão, instrumentos de corte ou pontiagudos, vidrarias) dentre outros, para prevenir a ocorrência de acidentes e conseqüentemente reduzir os riscos inerentes às atividades desenvolvidas, bem como proteger a comunidade e o ambiente e os experimentos.

2. MICRORGANISMOS E GRUPOS DE RISCO

Grupo 1: Microrganismos que, até o momento, não causam doenças para o homem (baixo risco individual e coletivo) e que não representam riscos para o ambiente (Lactobacillus, Lactococcus, Saccharomyces, Bacillus polymyxa, cepas não patogênicas de E. coli, dentre outros);

Grupo 2: Microrganismos que podem causar doenças no homem, mas a exposição laboratorial raramente produz doença. Mesmo assim, para essas doenças existem medidas profiláticas e terapêuticas eficientes (Espécies de Salmonella (exceto S. typhi), E. coli patogênicas, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, Listeria,  dentre outros);

Grupo 3: Microrganismos que podem causar doenças graves no homem e apresentam risco elevado para os laboratoristas. Eles podem apresentar riscos de serem disseminados para a população, mas para as doenças causadas existem medidas profiláticas e terapêuticas eficazes (Mycobacterium tuberculosis, Coxiella burnetti);

Grupo 4: Microrganismos que causam doenças humanas severas e apresentam risco elevado para os laboratoristas e para a população em geral. Eles são agentes altamente infecciosos que se propagam facilmente, podendo causar a morte das pessoas infectadas, pois não existem atualmente medidas profiláticas ou tratamentos efetivos.

3. VIAS DE TRANSMISSÃO DE PATÓGENOS EM LABORATÓRIOS DE MICROBIOLOGIA

Transmissão oral: os agentes infecciosos são transmitidos por via oral, principalmente quando microrganismos patogênicos são isolados em culturas puras e atingem populações elevadas. Esta é uma das razões pelas quais não se deve pipetar com a boca, comer, beber, mascar chicletes, levar a mão ou objetos como caneta ou lápis à boca ou fumar no laboratório.

Transmissão aérea: os microrganismos são transmitidos através da inalação de aerossóis contendo os agentes infecciosos. Esses microrganismos podem difundir-se no ambiente do laboratório. As práticas laboratoriais devem ser executadas de modo a minimizar os riscos de formação dos aerossóis. De preferência, os laboratórios devem ter pressão negativa e os microrganismos que são veiculados pelos aerossóis como M. tuberculosis devem ser manipulados em cabines especiais conhecidas como cabines de segurança biológica classe III, localizadas em local apropriado dentro do laboratório.

Transmissão cutânea ou parenteral: Esta transmissão ocorre através da pele, pela injeção acidental de espécimes ou culturas microbianas com agulhas ou quando ocorrem acidentes com materiais cortantes, tais como vidro quebrado, lâminas de bisturi e agulhas. Apenas poucos organismos podem ser adquiridos através da pele intacta como Leptospira, Brucella, Treponema e larvas do Strongyloides, dentre outros. Indivíduos com soluções de continuidade na pele não devem trabalhar no laboratório.

Transmissão ocular: Os organismos podem ser transmitidos através da superfície da mucosa ocular através de gotículas ou respingos de culturas que atinjam os olhos. Usualmente são os mesmos tipos de organismos que são transmitidos por via parenteral e também algumas toxinas potentes como a do C. botulinum. O respingo na mucosa pode ocorrer quando há manipulação de culturas líquidas, principalmente quando são pipetadas ou quando materiais como placas de micro-titulação contendo microrganismos são submetidos a etapas que envolvem lavagem (teste de ELISA) ou quando são transferidos ou adicionados materiais dentro de líquidos contendo microrganismos. Também podem contaminar-se por esta via através do contato dos olhos com lentes de microscópios e outros aparelhos oculares contaminados.

4. CONDUTAS, BARREIRAS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AMBIENTAL PARA MINIMIZAR OS RISCOS

Assepsia é um conjunto de procedimentos utilizados para impedir a penetração de microrganismos em objetos ou ambientes estéreis ou até mesmo quando se está trabalhando com culturas puras. Esses procedimentos envolvem o uso de ambiente apropriado, meios de cultura e instrumentais estéreis.  Caso necessário usar luvas, máscaras e óculos protetores. Pipetar usando pipetadores automáticos ou pêras de borracha. Flambar as alças e agulhas, boca dos tubos, limpar e desinfetar periodicamente a bancada e o ar do ambiente de trabalho. Todas as operações envolvendo manipulação de culturas e meios de cultura deverão ser efetuadas na área de proteção conferida pela chama do bico de Bunsen.

A transmissão oral é reduzida pela separação entre as áreas de trabalho (laboratório) e as áreas de lazer. Da mesma maneira, as áreas laboratoriais devem ser separadas das áreas de alimentação, onde são ingeridos os alimentos. Não se deve fumar, mascar ou beber no laboratório. Também, cosméticos não devem ser aplicados nas áreas laboratoriais. A pipetagem pela boca não é permitida e onde for necessário deve-se usar luvas. Usar sempre avental de laboratório, de preferência do tipo Howie (avental com gola fechada através de botões de pressão e de mangas com elástico nas extremidades) e gorros, se necessário. O pessoal do laboratório deve lavar e/ou fazer a correta anti-sepsia das mãos sempre que houver suspeita de contaminação e antes de deixarem o laboratório.

A transmissão por aerossóis pode ocorrer durante o uso de alças bacteriológicas, principalmente se são muito longas e de grande diâmetro, devido a vibração durante o uso. Para minimizar esse risco a alça deve ter de 2 a 3 mm de diâmetro e devem estar completamente fechadas e, de preferência, deve-se usar agulhas ou alças de platina, pois vibram menos que a de níquel-cromo. A flambagem das alças pode gerar aerossóis, razão pela qual deve ser utilizado micro-incineradores, especialmente se o microrganismo envolvido é transmitido pela via ocular ou trato respiratório. Também podem ser gerados aerossóis quando alças ou agulhas quentes são contatadas com culturas.  O uso de micro-incineradores para flambagem de instrumentais contendo microrganismos patogênicos como as micobactérias (ou outras bactérias que apresentam elevado conteúdo de lipídios) reduz a contaminação do laboratorista e do ambiente. Os micro-incineradores atuais são constituídos de um cone contendo resistência elétrica que atinge temperaturas de cerca de 850°C.

Também podem formar aerossóis quando são realizados movimentos bruscos na homogeneização durante realização de reações de aglutinação ou na preparação de esfregaços. A centrifugação de amostras de pacientes suspeitos de albergar microrganismos do Grupo 3, bem como o manuseio de culturas desses microrganismos devem ser efetuados em capines de classe biológica III, cujo ar é drenado para a cabine e exaurido por um filtro HEPA. As áreas de trabalho devem ser desinfetadas com solução de hipoclorito a 0,5%, glutaraldeído ou salina-formol (10%) para redução de riscos.

Tabela 1. Classificação das cabines de laboratório com relação a biossegurança

| Classe | Patógeno | Origem do fluxo de ar | Saída do ar | Proteção do experimento | Proteção do laboratorista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2,3 | Ar ambiente | Filtração HEPA | +/- | ++ |
| II | 2,3 | Ar ambiente Filtrado HEPA | idem | ++ | + |
| III | 2,3,4 | Idem | idem | ++ | +++ |

Os riscos de transmissão de microrganismos (Vírus da Hepatite B, HIV e Tripanosomas) por via parenteral são minimizados através do uso de luvas de látex para manuseio dos materiais ou culturas contendo esses microrganismos. Restringir o uso de agulhas, lâminas de bisturi e objetos cortantes e, quando possível substituir vidro por plástico, descontaminar amostras com glutaraldeído ou hipoclorito, sem comprometer os resultados da investigação. Manter frascos quebrados ou objetos agudos descartados em recipientes resistentes de plástico ou de papelão especial e que possam reter líquidos, i.e., impermeáveis a líquidos. Uso de óculos e/ou máscara protetoras para os olhos e narinas no sentido de evitar contaminação pelas vias aérea e ocular (toxina botulínica e microrganismos relacionados acima).

# 5. DESCONTAMINAÇÃO

Autoclaves – um dos principais problemas nos laboratórios de microbiologia é a grande quantidade de resíduos contendo microrganismos infecciosos. Todos os materiais devem tornar-se seguros antes de deixarem o laboratório. Para resíduos sólidos, isso pode ser mais facilmente atingido através da autoclavação. Registros adequados das temperaturas de autoclavação e duração dos ciclos devem ser mantidos juntamente com os testes biológicos empregando esporos na autoclave, para assegurar que todos os materiais descartados do laboratório sejam adequadamente descontaminados. Após a esterilização os resíduos devem ser transportados para a incineração. Esse procedimento de transporte deve ser supervisionado por um membro do laboratório especificamente treinado para manusear materiais microbiológicos. O funcionamento e manutenção adequados da autoclave exigem controle especial.

Desinfecção química: os recipientes que acondicionam material com perigos microbiológicos devem conter um desinfetante na diluição de uso apropriada. Esse desinfetante deve ser trocado, de preferência, diariamente. Os desinfetantes mais comumente utilizados são compostos à base de fenol 5% , hipocloritos (água sanitária a 2%) e glutaraldeído 2%, formaldeído (solução alcoólica 8% e solução aquosa 10%). A tabela 3 mostra o espectro de atividade dos mesmos.

# Tabela 2 . Desinfetantes químicos mais utilizados em laboratório de microbiologia

| Agentes Atividade contra microrganismos Bactérias Fungos Vírus Micobactérias |
| --- |
| Fenóis | +++ | +++ | +/- | +++ |
| Hipocloritos | ++ | ++ | +++ | - |
| Aldeídos (Formaldeído) | +++ | +++ | +++ | +++* |
| Glutaraldeído | +++ | +++ | +++ | +++** |

* Fumigação de cabines de segurança

**Desinfecção de superfícies de equipamentos e utensílios

É fundamental que estejam facilmente acessíveis e imediatamente disponíveis os desinfetantes apropriados na necessidade de utilização, em casos de derrame ou vazamento acidental dentro do laboratório e para a desinfecção das superfícies de bancadas de trabalho antes e, principalmente, após a jornada diária.

Anti-sepsia é o processo utilizado para inibir o crescimento de formas vegetativas de microrganismos patogênicos na superfície corporal do homem e animais. Muitas vezes a anti-sepsia destoe formas vegetativas de microrganismos patogênicos, mas usualmente não elimina esporos. As substâncias químicas usadas são chamadas anti-sépticas. Um bom anti-séptico para as mãos deve destruir a microbiota patogênica ou inibir a sua multiplicação bem como deve reduzir a microbiota total em cerca de 99,9%, i.e., 3 a 5 reduções decimais.

Ë obrigação da instituição em que se trabalha fornecer um ambiente seguro. Isso inclui o fornecimento de procedimentos gerais de biossegurança, manutenção da organização escrita e todos os arranjos necessários para implementar os procedimentos de segurança. Para tanto, cada laboratório deve criar suas normas locais próprias, de acordo com o tipo de trabalho desenvolvido, seguindo as recomendações dos órgãos e comissões de biossegurança.

# 6. LABORATÓRIO E INSTRUMENTAL

Todo o pessoal envolvido nas práticas microbiológicas, inclusive os alunos, deve ser capaz de caracterizar a estrutura e funcionamento de um laboratório de Microbiologia, identificando os materiais, instrumental e aparelhos empregados. Além disso, as diversas operações devem ser efetuadas adequadamente para evitar riscos de contaminação ao estudante, seus colegas e laboratoristas.

### “Lay-0ut” do Laboratório

A segurança laboratorial é facilitada pelo “design” apropriado do laboratório, presença de pisos antiderrapantes, impermeáveis e de fácil limpeza e drenagem. O laboratório deve apresentar ventilação apropriada e água em abundância. As paredes e pisos do laboratório devem ser de material resistente, impermeável e de fácil limpeza. As bancadas devem ser recobertas de material resistente a substâncias químicas, de fácil limpeza, tamanho e altura que permitam trabalhar comodamente. A iluminação natural ou artificial tem que ser abundante e difusa. As correntes de ar devem ser evitadas e a ventilação tem que ser controlada. O laboratório deve possuir dependências adequadas, tais como sala de microscopia, câmara asséptica ou capela de fluxo, de preferência classe II ou biológica (mais apropriada para trabalhos com microrganismos patogênicos), sala de preparo de meios de cultura, reagentes e soluções, sala de lavagem, secagem, montagem e esterilização de vidraria e outros materiais, biotério, dentre outros. A execução de experimentos com material tóxico ao ambiente e aos operadores ou cuja mistura reativa exalem gases tóxicos (amônia, metano, hidrogênio ou derivados fenólicos e aldeídos) deverão ser procedidos em capelas ou cabines dotadas de exaustão e caso utilizem substâncias como brometo de etídio, cloreto mercúrico e nitrato de prata, devem utilizar luvas apropriadas e dispensá-los em recipientes próprios. Caso trabalhem com luz ultravioleta devem estar protegidos com máscaras apropriadas e estes raios não deverão ser dirigidos para qualquer região do corpo. Assim, as capelas e equipamentos de transiluminação com luz ultravioleta deverão estar protegidas com vidro.

Quando há possibilidades de contaminação das paredes por respingos, jatos ou esguichos de água contendo materiais biológicos, as paredes devem ser impermeáveis para permitir a limpeza e descontaminação das mesmas. O mesmo deve ser observado para as bancadas. Em muitos laboratórios é comum a utilização de laminados plásticos impermeáveis para proteção das bancadas. Deve ser levado em consideração que todos os ambientes devem permitir o conforto do laboratorista durante o trabalho, pois acidentes ocorrem com mais freqüência em ambientes desconfortáveis.

Uma pia para lavagem das mãos e suportes para jalecos devem ser previstos próximos à saída do laboratório. Se possível, as torneiras devem ser acionadas sem o uso das mãos. O acesso ao laboratório deve ser restrito ao pessoal envolvido com os trabalhos do mesmo.

Requerimentos laboratoriais adicionais de biossegurança devem ser atendidos para trabalhar com organismos do grupo 3. O laboratório deve ser situado isolado das demais áreas de trabalho do departamento e o acesso limitado a pessoas autorizadas, que devem ter treinamento específico para a manipulação de organismos do grupo de risco 3; as portas devem ser trancadas e o laboratório deve ter pressão negativa, i.e., deve existir fluxo de ar do ambiente para o laboratório, quando em funcionamento; deve ser equipado com exaustores para evitar pressurização positiva; é preciso dotar o laboratório com painel de vidro transparente para que o laboratorista seja facilmente visto em caso de ocorrer acidente; o laboratório deve possuir logotipo de identificação de risco biológico e listagem para identificação das pessoas que podem utilizá-lo; o laboratório deve possuir todos os equipamentos e materiais necessários para as técnicas utilizadas (centrífugas com fechamento hermético, incubadoras, e freezer); também devem ser previsto locais de armazenamento de meios, reagentes e demais materiais necessários ao trabalho de modo a evitar constante movimentação de entra e sai; uma cabine ou capela de biossegurança classe I ou III deve estar disponível para operações com culturas ou espécimes, ou amostras clínicas, durante a manipulação; o ar deve ser exaurido através de filtro HEPA para o meio exterior; o laboratório deve permitir o fechamento hermético de modo que possa ser fumigado com gases microbicidas. O sistema de ventilação da sala de trabalho restrito do nível de segurança 3 deve apresentar “design” de tal forma que ele não competirá com o fluxo de ar que cruza a parte frontal das cabines de segurança em uso na sala.

7. NORMAS BÁSICAS A SEREM SEGUIDAS NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA

- Os alunos somente poderão assistir ou participar dos experimentos práticos protegidos com avental apropriado (uso obrigatório);

# Para aqueles alunos que apresentem problemas de saúde recomendamos consultar o serviço médico da universidade para orientação apropriada;

# Aos alunos que se apresentam gripados é recomendável utilizar máscaras protetoras apropriadas, as quais podem ser adquiridas em casas que comercializam produtos médicos ou de outra forma não participar diretamente dos experimentos;

- Os alunos que apresentem soluções de continuidade (ferimentos ou cortes) na pele não devem participar diretamente da prática;

- Os objetos pessoais, exceto aqueles utilizados em experimento da prática, devem ser colocados bancada situada ao fundo do laboratório ou em local distinto daquele onde se vai conduzir a prática;

- Os alunos devem, de preferência, ocupar um lugar específico na bancada e mantê-lo fixo por todo o curso;

- Os estudantes devem evitar conversas paralelas e circulação entre as bancadas para diminuir os riscos de contaminação;

- Antes de iniciar os trabalhos, os auxiliares do laboratório procederão à desinfecção da bancada utilizando algodão ortopédico embebido em soluções de álcool a 70% ou de hipoclorito de sódio a 1000 ppm, ou outro agente, por um período adequado;

## Apesar de não trabalharmos com amostras clínicas ou microrganismos virulentos, convém considerar que todo material biológico é infeccioso;

- Todo experimento deve ser efetuado com o máximo de cuidado e atenção;

- Não é permitido fumar, beber ou comer no laboratório;

- Manter a bancada arrumada e colocar papéis no lixo;

- Não é permitido assistir aulas de chinelos, shorts ou camisetas;

- Não é permitido aplicar cosméticos no laboratório, nem mastigar lápis, canetas ou roer unhas, nem colocar os dedos na boca ou narinas;

- Ao receber o material para a prática verificar se está devidamente íntegro, tubos tampados adequadamente, se não há vazamentos;

- Ao utilizar alças e agulhas de platina as mesmas devem ser esterilizadas por flambagem antes e após cada operação efetuada com culturas microbianas;

- Colocar os instrumentos e materiais utilizados inclusive vidraria, em recipientes apropriados existentes nas bancadas, ao final do experimento;

- Caso ocorra algum acidente comunicar imediatamente ao Professor Responsável que tomará as providências cabíveis;

# Ao final dos experimentos envolvendo microscopia, as objetivas devem ser limpas, o condensador deve ser deixado na posição original e o equipamento devidamente protegido;

- Os alunos devem trazer canetas tipo Pilot para identificar devidamente os materiais utilizados na prática, facilitando o reconhecimento posterior;

- Não é permitido pipetar com a boca, em vez disso usar pêras ou pipetadores apropriados;

- Não tentar recapear agulhas;

- Ao final da aula prática envolvendo culturas microbianas, lavar as mãos com sabão líquido contendo anti-sépticos e enxugar com papel toalha;

- Após o término da aula, o aluno deverá retirar o jaleco e acondicioná-lo apropriadamente, pois não será permitido que o aluno circule pelas dependências do Instituto com o avental utilizado na aula prática;

Após os trabalhos de laboratório, o recolhimento do material e o descarte das culturas são feitos por técnicos do laboratório.

## 8. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE MICRORGANISMOS E SOLUÇÕES TÓXICAS

## Os laboratoristas serão instruídos a trabalhar de forma segura e asséptica, i.e., usarão jalecos, luvas descartáveis, óculos e máscaras protetoras quando for o caso, efetuarão regularmente limpeza, desinfecção das cabines e bancadas com desinfetantes apropriados e na concentração correta (com segurança da presença do princípio ativo, concentração apropriada e dentro do prazo de validade); A segurança biológica das cabines deverá ser avaliada periodicamente de acordo com instrução dos fabricantes; As operações envolvendo pipetagem, homogeneização e centrifugação das culturas microbianas serão efetuadas de modo a evitar a contaminação (assepsia apropriada) das mesmas, do experimento, contaminação do ambiente (superfícies das bancadas e ar) e do laboratorista; Todas as operações envolvendo descarte e/ou disposição de materiais contaminados serão efetuadas prevendo-se a correta desinfecção e/ou o acondicionamento em recipientes apropriados. Em caso de derramamento acidental de culturas proceder-se-á à descontaminação apropriada (anti-sepsia, desinfecção ou esterilização quando for o caso); As soluções anti-sépticas e desinfetantes estarão fácil e prontamente disponíveis para o caso da necessidade de uso.

As autoclaves e estufas serão avaliadas periodicamente com relação ao perfeito funcionamento, através do uso de indicadores físicos, químicos e biológicos; Os procedimentos de limpeza do laboratório envolverão uso de detergentes com panos úmidos descartáveis ou esterilizados em autoclave; não serão utilizados procedimentos que envolvam movimentação de poeira ou formação de aerossóis, i.e., não será empregada limpeza a seco, exceto em circunstâncias especiais. As formulações devem prever uso de substâncias com atividade antimicrobiana; O uso de glutaraldeído (2%) será utilizado para a desinfecção química de materiais biológicos e contaminados; Para desinfecção do ar da capela e cabines de segurança biológica será empregado formaldeído semanalmente; Os pisos e bancadas serão desinfetados com hipoclorito a 1000ppm ou compostos fenólicos; Os materiais contaminados serão descontaminados com solução desinfetante, quando for o caso, ou, preferencialmente, autoclavados a 121oC por tempo mínimo de 30 minutos ou maior, de acordo com o tipo e carga microbiana. Os materiais plásticos descartáveis, géis, placas, pipetas, papéis e membranas filtrantes, frascos contaminados serão colocados em recipiente de plástico de biossegurança e autoclavados. Posteriormente, serão lacrados, acondicionados em caixas de papelão apropriadas, lacradas e levadas para local apropriado onde serão coletadas por pessoal qualificado em caminhões especializados com lixo de risco biológico, que procederá a incineração. Os materiais reutilizáveis serão primeiramente descontaminados em autoclave e em seguida submetidos ao descarte dos resíduos em recipientes plásticos de segurança biológica, após o que se fará a lavagem, detergência, enxágüe, preparo e esterilização apropriada. Para a anti-sepsia das mãos far-se-á uso de anti-sépticos, por ordem de preferência, do grupo dos iodóforos, clorexidina ou compostos fenólicos.

As soluções químicas tóxicas, particularmente brometo de etídio, nitrato de prata ou resíduos destas e outros metais pesados, serão mantidos em recipientes individuais, hermeticamente fechados, devidamente identificados e o seu descarte será feito de acordo com recomendação da Comissão de Recursos Ambientais do Governo do Estado da Bahia.

# Text boxes

Figura 1. Bico de Bunsen.  O Bico de Bunsen é constituído de uma base e dois tubos (um vertical e outro horizontal). Pelo tubo horizontal entra o combustível (gás de cozinha ou butano) que se desloca até o vertical, em cuja extremidade se instala a chama, a qual é regulada através de um pequeno cilindro (superposto ao tubo vertical) com orifícios que graduam a entrada de ar. A chama tem três zonas: duas internas, mais frias, formadas por um gás que não entrou em plena combustão; a última é a zona oxidante da chama, sendo a que mais se emprega em microbiologia.